## Slide 1
Monday, June 5, 2023
Analisi di Comunità Energetiche Rinnovabili in pyREC
Isabella Pizzuti
Dottoranda in energia e ambiente
Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica
Sapienza Università di Roma

## Slide 2
Outline
1. Comunità energetica rinnovabile (CER)
  Definizione
  Normativa di riferimento
  Compatibilità con altri incentivi
2. Raccolta dati
  Livelli della raccolta dati
  Livello 1: Territorio
  Livello 2: REC
  Livello 3: Membri della REC
  Parametri economici

## Slide 3
Outline
3. Esempio di analisi
  Raccolta dati
  Identificazione degli scenari
  Indici prestazionali
  Dimensionamento degli impianti e della configurazione REC
  Risultati
4. Tutorial pyREC
  Introduzione a pyREC
  Costruzione di un modello (Tutorial 1)
  Parametri e metodo delle classi

## Slide 4
Comunità energetica rinnovabile (CER)

## Slide 5
Definizione
Che cos’è?
  Strumento diffuso e regolato dall’Unione Europea per promuovere la condivisione di energia prodotta da impianti rinnovabili;
  Soggetto giuridico fondato sulla partecipazione aperta e volontaria di almeno due membri;
  un atto costitutivo e uno statuto sono indispensabili per costituirne l’associazione.
Chi può costituirla?
  persone fisiche;
  piccole e medie imprese (PMI);
  enti territoriali (Comuni, Provincie, Città metropolitane, Regioni, Comunità montane...)
  autorità locali;
  enti di ricerca e formazione;
  enti religiosi;
  enti del terzo settore e di protezione ambientale;
  enti militari territoriali.
Carattere No profit : Non è ammessa la partecipazione, di aziende del settore energetico (fornitori e ESCO) che possono, invece, prestare servizi di fornitura e di infrastruttura.

## Slide 6
Normativa di riferimento
2015
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[1] Aggiungere reference
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

## Slide 7
Normativa di riferimento
Recepimento Anticipato delle direttive RED II e IEM
In attesa della Legge
Fase di sperimentazione
Regime
Vincoli tecnici
Potenza complessiva per impianto ≤ 200 kW
Connessione POD cabina MT/BT
Costituzione soggetto giuridico
No profit
Vincoli tecnici
Potenza complessiva per impianto ≤ 1MW
Connessione POD AT/MT
Costituzione soggetto giuridico
No profit
15 Dic.2021
Incentivi
8.37 €/MWh restituzione componenti tariffarie
110 €/MWh tariffa premio
Totale di 118.37 €/MWh di energia condivisa
Incentivi
?

## Slide 8
Normativa di riferimento
I soggetti coinvolti in Italia:
L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) stabilisce il modello regolatorio e individua il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia;
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) garantisce il meccanismo di incentivazione individuato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico;
Il Ministro dello Sviluppo Economico con il decreto del 16 settembre 2020 individua la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni per l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e nelle comunità di energia rinnovabile.

## Slide 9
Normativa di riferimento
Principi base del modello di regolazione ARERA:
Prevede l'utilizzo della rete pubblica per lo scambio di energia tra unità di generazione e di consumo, per questo è detto VIRTUALE.
  Evita il collegamento fisico dei membri della comunità;
  Permette di mantenere inalterata la struttura esistente della rete elettrica;
  Il bilancio elettro energetico viene effettuato dal GSE sulla base dei contatori già installati.

## Slide 10
Compatibilità REC con altri incentivi
Compatibile con:
  Le Detrazioni fiscali del Bonus Ristrutturazioni (DPR 917/86 art. 16.bis,comm1,lettera h);
  Per i soli impianti fotovoltaici, Superbonus (DL Rilancio art.119);
  Nel caso di impianto di cogenerazione alimentato da fonte rinnovabile, Incentivi di Cogenerazione ad Alto Rendimento (D.M. 4 agosto 2011).
Non Compatibile con:
  Meccanismo dello scambio sul posto;
  Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 luglio 2019.

## Slide 11
Compatibilità REC con altri incentivi
Superbonus :
  Riguarda gli interventi di efficienza energetica, consolidamento statico e di riduzione del rischio sismico degli edifici;
  Include l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
  consiste in una detrazione del 110%.
Nel caso di configurazione REC :
  Il Superbonus si applica per la sola quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW;
  Per la quota eccedente i 20 kW è possibile fruire delle detrazioni fiscali del Bonus Ristrutturazioni;
  Comporta la cessione in favore del GSE dell’energia immessa in rete;
  Comporta l’annullamento del riconoscimento della tariffa premio sull’energia elettrica condivisa ascrivibile alla quota di potenza per cui trova applicazione il Superbonus.

## Slide 12
Raccolta dati

## Slide 13
Livelli della raccolta dati:
  Territorio (Comune, Provincia, Regione)
  Comunità energetica rinnovabile
  Membri della REC (Utenti, impianti di produzione, sistemi di accumulo)
Territorio

## Slide 14
Territorio
Categoria | Oggetto di indagine | Tipo di dato | Fonte
Popolazione | Numero di abitanti, Densità di popolazione, Densità di popolazione, Numero famiglie, Numero medio di componenti per famiglia | Mappe demografiche | ISTAT [1], Siti ufficiali del territorio
Inquadramento Territoriale | Aree protette (Parchi nazionali e regionali riserve naturali statali e regionali, monumenti naturali, aree marine protette, siti di interesse comunitario,zone speciali di conservazione,zone di protezione speciale,oasi ecc.) | Mappe | Legge quadro 394/91 per le aree naturali protette [2], Rete Natura 2000 [3]
 | Aree idonee all'installazione di impianti di produzione (zone libere di edifici esistenti, aree parcheggio, barriere antirumore, pensiline per percorsi pedonali o per le stazioni degli autobus,zone libere nei porti, zone libere di autostrade, zone libere di strade statali ecc.) | Carte Uso suolo | Piani energetici del territorio (Open data Lazio [4]), contratti di fiume,contratti di lago ecc.
Quadro climatico | Zona Climatica, Temperatura dell'aria, Precipitazioni pluviometriche,Umidità relativa |  | Aeronautica militare [5]
Domanda di energia | Consumo Energetico | Modalità di approvvigionamento | Ministero dello sviluppo economico
 |  | Consumi per vettore energetico (elettricità, gas naturale, derivati petrolio(GPL, benzina, gasolio, oli combustibili) | Gestore dei servizi energetici [6] [7], Bollettino petrolifero [8]
 |  | per macrosettore (agricolo,Industriale, civile, trasporti, terziario) | 
 | Consumo idrico | Modalità di approvvigionamento | 
 |  | Consumo medio | 
Generazione di energia | Energia elettrica | Produzione annuale | 
 |  | Impianti di produzione (Centrali termo elettriche, impianti fotovoltaici, impianti eolici, impianti a biomassa) | Atlaimpianti (GSE) [9], TERNA [10]
 | Energia termica | Impianti di produzione (Impianti solari termici, impianti di a biomassa) | 
 |  | Rete di teleriscaldamento | 

## Slide 15
Territorio
Categoria | Oggetto di indagine | Tipo di dato | Fonte
Quadro delle risorse rinnovabili | Solare | Radiazione solare annua, mensile, giornalier (su sup orizzontale,inclinata e ortogonale) | Enea [12]
 |  | Durata del soleggiamento (media mensile) | Aeronautica militare [5]
 |  | File meteo per valori orari | PVGIS EU [13] (Photovoltaic Geographical Information System) pvlib [14]
 | Eolica | Mappe di velocità media annua del vento (Aree di maggiore potenziale, classi di vento) | Atlante eolico italiano (RSE) [15]
 |  | Producibilità | 
 |  | Raffiche estreme | 
 |  | Classi di turbolenza | 
 |  | Distribuzione per classi di intensità e direzione | ISPRA [16]
 |  | File meteo per valori orari | PVGIS EU (intensità del vento a 10 m e direzione) [13]
 |  | Coefficiente di rugosità | 
 | Energia del Mare (Moto ondoso) | Aree di maggiore potenziale | R.O.N. (Rete Ondametrica Nazionale) [17]
 |  | Altezza d'onda significativa | 
 |  | Periodo medio dell'onda | 
 |  | Periodo di picco dell'onda | 
 |  | Temperatura superficiale del mare | 
 |  | Direzione media di provenienza del moto ondoso | 
 |  | File meteo per valori orari | 
 |  | Baltimetria | 
 | Biomassa | Frazione organica rifiuti solidi urbani | 
 |  | Residui colturali | 
 |  | Residui proventienti da attività forestale | 
 |  | Reflui zootecnici | 
Sistema economico locale | Settori predominanti (agricoltura,pesca,zootecnia,industria,servizi) | Numero e tipologia di utenti commerciali (Ristoranti, supermercati, alberghi), Numero e tipologia di PMI | Google Maps, Sistemi GIS
Rete elettrica | Infrastruttura e limiti di trasmissione | Mappa delle cabine di trasformazione | 
 |  | Mappa della rete elettrica di alta e media tensione | 
 |  | Vincoli elettrici (Corrente, tensione, flusso energetico) | 

## Slide 16
Territorio
  References (Accessed on 20 May 2022)
  [1] https://www.istat.it/
  [2] https://www.mase.gov.it/pagina/classificazione-delle-aree-naturali-protette#:~:text=La%20legge%20394%2F91%20definisce,nazionale%20per%20le%20aree%20protette.
  [3] https://www.mase.gov.it/pagina/rete-natura-2000
  [4] https://dati.lazio.it/
  [5] https://www.meteoam.it/it/home
  [6] https://www.gse.it/dati-e-scenari/statistiche
  [7] https://www.mercatoelettrico.org/it/
  [8] https://dgsaie.mise.gov.it/bollettino-petrolifero
  [9] https://www.gse.it/dati-e-scenari/atlaimpianti
  [11] https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/statistiche/pubblicazioni-statistiche#:~:text=In%20termini%20numerici%2C%20si%20%C3%A8,registrato%20un%20incremento%2080.245%20impianti).
  [12] http://www.solaritaly.enea.it/
  [13] https://joint-research-centre.ec.europa.eu/pvgis-online-tool_en
  [14] https://pvlib-python.readthedocs.io/en/stable/
  [15] https://atlanteeolico.rse-web.it/
  [16] https://www.isprambiente.gov.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/g8-open-data/open-data-ispra/open-data-ispra
  [17] https://www.mareografico.it/

## Slide 17
  Caratterizzazione della CER
Nome CER
Comune
Numero membri
Potenza rinnovabile [kWp]
Soggetto promotore
    persone fisiche;
    piccole e medie imprese (PMI);
    enti territoriali (Comuni, Provincie, Città metropolitane, Regioni, Comunità montane...);
    autorità locali;
    enti di ricerca e formazione;
    enti religiosi;
    enti del terzo settore e di protezione ambientale;
    enti militari territoriali.
Comunità energetica rinnovabile

## Slide 18
  Caratterizzazione della CER
  6) Forma giuridica
    Associazione;
    Ente del terzo settore;
    Cooperativa;
    Cooperativa benefit;
    Consorzio – Partenariato;
    Organizzazione senza scopo di lucro;
    Altro.
  5) Tipologia di finanziamenti
    Pubblici (riferimenti a bandi europei, statali, regionali, comunali ecc.);
    Privati.
  6) Ripartizione degli incentivi
    Modelli di premio
  7) Scopo della Rec
    Risparmio in bolletta per i membri;
    Creazione di un capitale da investire in progetti di utilità sociale o ambientale;
    Aiuto soggetti in condizione di disagio economico e/o fisico;
    Altro (specificare nelle info).
Comunità energetica rinnovabile
  8) Tipologia di utenti
    Residenziale;
    Commerciale;
    Terzo settore;
    PM;
    Altro.

## Slide 19
Membri della REC

## Slide 20
I principali membri di una REC sono:
  Utenze elettriche (Utenti possessori di uno o più POD)
  Impianti di produzione di energia rinnovabile
  Sistemi di accumulo
Membri della REC

## Slide 21
Utenti
  Caratterizzazione dell’utente
  Numero POD
  Indirizzo
  Codice ATECO
  Potenza contratto [kW]
  Consumo annuale totale e per fasce [kWh]
  Tipologia di utente
    Residenziale
    Commerciale
    PA
    Terzo settore
    PMI
  Curva quartoraria dei consumi di almeno un anno di riferimento
  Disponibilità di spazi per fotovoltaico [m2]
  Connessione ad impianti già esistenti e kWp

## Slide 22
Utenti
  Curva quartoraria dei consumi
Caso 1: sono disponibili i consumi quartorari reali.
    Controllo e pulizia dei dati
    Ricostruzione di eventuali dati mancanti
data | Q1 | Q2 | Q3 | … | Q96
01/01/2022 | 0.254 | 0.234 | 0.234 | … | 0.234
02/01/2022 | 0.634 | 0.254 | 0.834 | … | 0.234
… | … | … | … | … | …
30/12/2022 | 0.274 | 0.235 | 0.239 | … | 0.234
31/12/2022 | 0.834 | 0.634 | 0.254 | … | 0.234

## Slide 23
Utenti
  Curva quartoraria dei consumi
  CASO 2: sono disponibile i consumi mensili per fascia.
    Identificazione di giorni tipici di consumo
    Identificazione del profilo quartorario di consumo per ogni giorno tipico
    Ricostruzione della curva orari tramite i vincoli sui consumi mensili per fascia
data | TOT | F1 | F2 | F3
Gennaio | 30 | 10 | 10 | 10
Febbraio | 30 | 10 | 10 | 10
Marzo | 30 | 10 | 10 | 10
Aprile | 30 | 10 | 10 | 10
Maggio | 30 | 10 | 10 | 10
Giugno | 30 | 10 | 10 | 10
Luglio | 30 | 10 | 10 | 10
Agosto | 30 | 10 | 10 | 10
Settembre | 30 | 10 | 10 | 10
Ottobre | 30 | 10 | 10 | 10
Novembre | 30 | 10 | 10 | 10
Dicembre | 30 | 10 | 10 | 10

## Slide 24
Utenti
  Curva quartoraria dei consumi
  CASO 3: Sono disponibili i consumi totali mensili.
    Identificazione di giorni tipici di consumo
    Identificazione del profilo quartorario di consumo per ogni giorno tipico
    Ricostruzione della curva orari tramite i vincoli sui consumi mensili
data | TOT
Gennaio | 30
Febbraio | 30
Marzo | 30
Aprile | 30
Maggio | 30
Giugno | 30
Luglio | 30
Agosto | 30
Settembre | 30
Ottobre | 30
Novembre | 30
Dicembre | 30

## Slide 25
Utenti
  Curva quartoraria dei consumi
  CASO 4: E’ disponibile il consumo annuale.
    Identificazione della ripartizione dei consumi nei mesi
    Identificazione di giorni tipici di consumo
    Identificazione del profilo quartorario di consumo per ogni giorno tipico
    Ricostruzione della curva orari tramite i vincoli sul consumo annuale
  NOTA:
  In tutti i casi l’identificazione dei giorni tipici e dei profilo di consumo comportano una diagnosi energetica dell’utenza. La struttura di tale diagnosi energetica dipende dal tipo di utente.

## Slide 26
Impianti di produzione di energia rinnovabile
  Il processo di stima della curva di produzione per gli impianti non esistenti comporta il dimensionamento dell’impianto. Il criterio di dimensionamento non è fisso ma dipende dalla specifica comunità in analisi.
  Caratterizzazione degli impianti
  Numero POD
  Indirizzo
  Potenza di picco [kWp]
  Producibilità annuale [kWh]
  Curva quartoraria di produzione di almeno un anno di riferimento

## Slide 27
Parametri economici
Classificazione | Descrizione
Scenario di investimento | orizzonte temporale [anni]
 | tasso di interesse [%]
 | Decadimento della producibilità [‰]
 | Previsione di variazione della domanda [%]
 | PUN [€/MWh]
Investimento iniziale | Costo impianti [€/kW] (PV,WT, ecc.)
 | Costo impianti [€/kWh] (Sistami di accumulo, ecc.)
Costi | O&M [€/kW]
 | O&M [€/kWh]
 | Sostituzione di componenti ausiliari
 | Tasse sulla vendita di energia [%]
 | Costi di interfaccia con la rete elettrica nazionale (GSE)
 | Costi di gestione della REC (GSE) [€/POD/year]
Ricavi | Incentivi per impianto [€/kW]
 | Incentivi per impianto [€/kWh]
 | Incentivi configurazione REC [€/MWh di energia condivisa]
 | Ricavi della vendita di energia [€/MWh]

## Slide 28
Esempio di analisi

## Slide 29
Raccolta dati: Territorio
  Caso pilota per i piccoli comuni italiani
  Il caso studio riguarda un commune della Regione Lazio così caratterizzato:
  Supeficie commune 64 km2;
  Numero abitanti 2300;
  Densità della popolazione 44 abitanti/km2;
  Numero famiglie 1100;
  Numero medio di component per famiglia 2.2;
  Prinicipali settori economici:
    Primario (Agricoltura);
    Presenza di PMI;
  Caratterizzazione della risorsa solare :
    Irraggiamento massimo su superficie orizzontale 700 W/m2;
    Irraggiamento medio su superficie orizzontale 250 W/m2;
    Producubilità annua fotovoltaico 1415 kWh/kWp.

## Slide 30
Raccolta dati: Utenti
POD | Description | Space [m2] | Electricity |  | 
 |  |  | Consumption [MWh/year] | Peak power [kW] | 
POD 4 | Supermarket | 1000 | 350 | 80 | 
POD 5 | Restaurant | - | 26 | 20 | 
POD1 | Residential 1 | - | 2.6 | 3 | 
POD2 | Residential 2 | - | 3.4 | 4 | 
POD3 | Residential 3 | - | 2 | 3 | 
  Caratterizzazione degli utenti
  I potenziali membri della CER sono classificabili in 2 tipologie: residente e commerciale.

## Slide 31
Raccolta dati: Utenti
  Costruzione curve quartorarie dei consumi
  Per gli utenti residenziali sono disponibili i consumi quartorari reali, mentre le curve quartorarie di consumo del ristorante e del supermercato sono state ricostruite tramite diagnosi energetica.

## Slide 32
Raccolta dati: Impianti
  Caratterizzazione impianti
  Non sono presenti impianti fotovoltaici già esistenti.
  Costruzione curve quartorarie di produzione
  Si sceglie dove installare gli impianti in base alla disponibilità di spazi. Per ogni impianto si deve poi procedere al dimensionamento, e alla simulazione dei flussi energetici.

## Slide 33
Identificazione degli scenari
  L’analisi è basata sul confronto di 4 scenari.
Prosumer SA: a single consumer who is physically connected to a photovoltaic system which is purchased and managed in total autonomy.
Prosumer + BESS: a single consumer who is physically connected to a photovoltaic system and a battery system (BESS), which are purchased and managed in total autonomy.
Small REC: a single prosumer who remains the owner of the plant and its management but shares the excess production with a limited number of consumers.
Big REC: a single prosumer who remains the owner of the plant and its management but shares the excess production with the maximum number of consumers.

## Slide 34
Raccolta dati: parametri economici
Investment time horizon [year] |  | 20
Discount rate [%] |  | 3
Annual decay of PV producibility [‰] |  | 6
PV cost [€/kW] |  | 1500
BESS cost [€/kW] |  | 720
Inverter cost [€/kW] | 140 | 
O&M PV cost [€/kW/year] | 40 | 
PV management cost (GSE) [€/kW/year] | 0.65 | 
PUN [€/MWh] | 20-545 | 
Taxes on energy sold [%] | 20 | 
Energy shared award (2022) [€/MWh] | 118.37 | 
Rec management cost (GSE) [€/POD/year] | 4 | 
Bonus50% |  | True
Replacement inverter after 10 years |  | True
Modello di ripartizione degli incentivi:
In ogni scenario considerato i ricavi dell’energia venduta spettano al prosumer mentre gli incentivi derivanti dall’energia condivisa vengono suddivisi tra il prosumer e i membri della comunità con proporzione variabile durante lo scenario di investimento:
Fino al ritorno dell’investimento l’80% degli incentivi spettano al prosumer;
Dopo il ritorno dell’investimento tale percentuale scende a 10%.

## Slide 35
Indici prestazionali
  Per il confronto degli scenari considerati si definiscono i seguenti indici prestazionali:
Energy :
: defined as the ratio between the annual photovoltaic production and the annual electricity demand of the prosumer.
: defined as the ratio between the annual self-consumption and the annual electricity demand of the prosumer.
: defined as the ratio between annual self-consumption and annual photovoltaic production.
: defined as the ratio between the excess annual photovoltaic production and the annual demand of consumers.
: defined as the ratio between annual shared energy and annual consumer demand.
: defined as the ratio between the annual photovoltaic production and the annual demand of the REC.
: defined as the ratio between, the sum of self-consumption and shared energy, and the annual REC demand.
defined as the ratio between the excess annual photovoltaic production and the shared energy.
Economics:
: net present value of cash flow related to the prosumer.
: payback time of the photovoltaic system investment.
: net present value of the REC cash flow.
: total revenue generated for each consumer.
annual revenue for each consumer.

## Slide 36
Dimensionamento impianti e configurazione REC
  Prosumer SA:
  L’impianto del prosumer viene dimensionato sulla base di:
  Spazi lordi disponibili pari a 1000 m2;
  Fattore di utilizzo pari a 0.4. (ombreggiamenti, manutenzione, accessi di sicurezza);
  Pannello fotovoltaico con potenza di picco pari a 400 kW e dimensione di 1.65 m2.
  Prosumer + BESS:
  Il sistema di batterie a litio viene dimensionato impostando un problema di ottimizzazione multiobiettivo con algoritmo genetico di tipo NSGA II. Le funzioni obiettivo sono:
  Autoconsumo fisico
  Valore Attuale Netto del flusso di cassa dell’investimento del prosumer
  Small REC e Big REC
  La migliore combinazione di membri da includere nella REC viene individuata impostando un problema di ottimizzazione multiobiettivo con algoritmo genetico di tipo NSGA II. Le funzioni obiettivo sono:
  Ricavo annuo per singolo membro
  Massimizzazione del Valore Attuale Netto del flusso di cassa dell’investimento del prosumer

## Slide 37
Risultati: Scenario 1
  Prosumer SA:
  Si selezione un impianto con Potenza di picco di 120 kW, corrispondente ad una producibilità annua di155 MWh.

## Slide 38
Risultati: Scenario 1
  Prosumer SA:
Prestazione economica
Prestazione energetica
  Il calcolo delle prestazioni economiche si basa sulla valutazione dei flussi energetici;
  La valutazione dei flussi energetici è relativa ad un singolo anno di funzionamento;
  I flussi energetici relativi agli altri 20 anni dello scenario di investimento vengono ipotizzati uguali a quelli dell’anno di riferimento;
  Si tiene conto solo del deterioramento delle prestazioni del fotovoltaico (≈6 ‰/anno);
  Non si considerano variazioni della domanda di energia. (In un’analisi più accurata andrebbe fatto)

## Slide 39
Risultati: Scenario 2
  Prosumer + BESS:
  ZOOM per la Configurazione con 160 kWh di accumulo.
  Fronte di pareto delle migliori configurazioni
  L’algoritmo confronta tutte le soluzioni con capacità delle batterie variabile da 0 a 160 kWh.
  L’algoritmo seleziona solo le soluzioni che massimizzano l’autoconsumo e il NPV.

## Slide 40
Risultati: Scenario 3-4
  Small REC e Big REC
Rec1
Rec2
knee
  Fronte di pareto delle migliori configurazioni
  L’algoritmo confronta tutte le soluzioni con numero di membri variabile da 0 a 300.
  L’algoritmo seleziona solo le soluzioni che massimizzano il NPV del prosumer e il ricavo per singolo membro.

## Slide 41
Risultati
 | Prosumer | Prosumer +BESS | Small REC | Big REC
Total member | 1 | 1 | 1+8 | 1+307
Prosumer demand [MWh/year] | 350 |  |  | 
Consumers demand [MWh/year] | - | - | 208 | 1059
Total demand [Mwh/year] | 350 | 350 | 558 | 1409
PV production [MWh/year] | 155 |  |  | 
Self-consumption [MWh/year] | 94 | 112 | 94 | 94
Surplus [MWh] | 61 | 43 | 61 | 61
Shared energy [MWh/year] | - | - | 44 | 61
Stored energy [MWh/year] | - | 18 | - | -
[%] | 44 | 44 | 0 | 44
: [%] | 27 | 32 | 27 | 27
[%] | 61 | 84 | 61 | 61
[%] | - | - | 29 | 6
[%] | - | - | 21 | 6
[%] | - | - | 28 | 11
[%] | - | - | 25 | 11
[%] | - | - | 72 | 100
Initial investment [k€] | 180 | 279 | 180 | 180
[k€] | 402 | 306 | 423 | 430
PBP [year] | 4.5 | 7.4 | 4.3 | 4
[k€] | - | - | 53 | 55
[k€] | - | - | 6.6 | 0.178
[k€/year] | - | - | 0.33 | 0.008
[tCO2eq/year] | 40 |  |  | 
 | Prosumer | Prosumer +BESS | Small REC | Big REC
Total member | 1 | 1 | 1+8 | 1+307
Prosumer demand [MWh/year] | 350 |  |  | 
Consumers demand [MWh/year] | - | - | 208 | 1059
Total demand [Mwh/year] | 350 | 350 | 558 | 1409
PV production [MWh/year] | 155 |  |  | 
Self-consumption [MWh/year] | 94 | 112 | 94 | 94
Surplus [MWh] | 61 | 43 | 61 | 61
Shared energy [MWh/year] | - | - | 44 | 61
Stored energy [MWh/year] | - | 18 | - | -
 | 44 | 44 | 0 | 44
 | 27 | 32 | 27 | 27
 | 61 | 84 | 61 | 61
 | - | - | 29 | 6
 | - | - | 21 | 6
 | - | - | 28 | 11
 | - | - | 25 | 11
 | - | - | 72 | 100
Initial investment [k€] | 180 | 279 | 180 | 180
 | 402 | 306 | 423 | 430
PBP [year] | 4.5 | 7.4 | 4.3 | 4
 | - | - | 53 | 55
 | - | - | 6.6 | 0.178
 | - | - | 0.33 | 0.008
[tCO2eq/year] | 40 |  |  | 

## Slide 42
Cosa non può mancare nei risultati
  Prestazione energetica:
Andamento della produzione, domanda, autoconsumo, energia condivisa, energia immessa e prelevata dalla rete per un giorno di ogni stagione.
Valori annuali della produzione, domanda, autoconsumo, energia condivisa, energia immessa e prelevata dalla rete.
  Prestazione economica:
  VAN e PBP dell’investimento dei prosumer
  VAN della REC
  Ipotesi sul modello di ripartizione degli incentivi REC

## Slide 43
pyREC

## Slide 44
Structure module
Im
Im
Distributed power systems
PV
WT
OWC
Hydroeletric
Geothermal
Auxiliar components
Demand profiling
Im
Energy consumption estimation model
Consumer and prosumer clusters
Im
input
Datasheet of tech
Data Meteo
Energy demand
output
Im
Genetic algorithms
optimitation
Comparative analysis
Im
Energy analysis
Economic
analysis
Environmental impact
kernel
Clean water tank
TESS
BESS
REC member
Im
User
Prosumer
Rec
Biomass
specifically designed to manage assembling process of RECs
based on the oriented object programming

## Slide 45
  La classe:
  Costituisce la base della programmazione in pyREC;
  Permette di raggruppare variabili e funzioni in maniera logica e riutilizzabile (Metodi e attributi).
  References:
  [1] https://pytutorial-it.readthedocs.io/it/python3.11/classes.html
  [2] https://www.programmareinpython.it/video-corso-python-programmazione-a-oggetti/01-classi-e-istanze/
Structure module

## Slide 46
Rationale
pyREC was designed with the following goals in mind:
Ricostruire e analizzare la domanda di energia;
Pre-dimensionare gli impianti;
Identificare i membri della CER;
Calcolare le prestazioni energetiche ed economiche;
Effettuare analisi parametriche e valutazioni comparative;
Testare strategie di gestione, regolazione e controllo.

## Slide 47
Modelling process
The basic process of modelling with pyREC is based on four steps:
Data input: allows the acquisition of technical specification, fixed and variable costs, users' electric consumptions and data concerning weather.
Inputs processing: input data is cleaned and users' electric consumptions are used to generate load profiles.
System modelling and simulation: A digital twin of the REC is built in pyRES by assembling elementary modules including production plants, auxiliary components and loads. Basic modules are assembled to build the members of the REC. Each consumer is associated with an energy demand curve. Each prosumer, which is a user physically connected to a renewable energy production plant, is simulated by combining a demand curve with a production curve of a renewable energy system. Every prosumer self-produces energy and exports the excess into the national grid. The REC is built by integrating consumers, prosumers, and renewable plants.
Output formulation: The aims and desired impacts of the REC are translated into the objective functions of a optimization problem. The economic goals are represented using a cost function that includes the investment, operation and maintenance costs over the lifetime. The technical energy goals are represented by the self-consumption.

## Slide 48
Download and installation
Crea una cartella sul proprio locale dove scaricare il progetto pyREC condiviso su GitHub.
Aprire PyCharm
Click su Get from VCS

## Slide 49
Download and installation
5) Selezionare il proprio account GitHub

## Slide 50
Download and installation
5) Selezionare il progetto da sincronizzare

## Slide 51
Download and installation
5) Selezionare il percorso alla cartella

## Slide 52
Download and installation
6) Aprire il progetto e verificare che la sincronizzazione sia andata a buon fine.
La sincronizzazione è andata a buon fine se compaiono i comandi di GitHub.

## Slide 53
Tutorial 1

## Slide 54
Tutorial1: Data Collection
ID | Group | Electricity consumption [MWh/year] | Engaged power [kW] | Space [m2] | Potential PV size [kW]
User0 | Residential | 3.5 | 3 | 0 | 0
User1 | Residential | 4 | 3 | 0 | 0
User2 | Residential | 4.7 | 6 | 0 | 0
User3 | Residential | 4 | 3 | 0 | 0
--- | --- | --- | --- | --- | --
Userr50 | Residential | 4 | 3 | 0 | 0
User5 | School | 180 | 80 | 2500 | 100
User6 | PMI | 884 | 200 | 15000 | 500
  Utenti
Investment time horizon [year] |  | 20
Discount rate [%] |  | 3
Annual decay of PV producibility [‰] |  | 6
PV cost [€/kW] |  | 1500
BESS cost [€/kW] |  | 720
Inverter cost [€/kW] | 140 | 
O&M PV cost [€/kW/year] | 40 | 
PV management cost (GSE) [€/kW/year] | 0.65 | 
PUN [€/MWh] | 232.5 | 
Taxes on energy sold [%] | 20 | 
Energy shared award (2022) [€/MWh] | 118.37 | 
Rec management cost (GSE) [€/POD/year] | 4 | 
Bonus50% |  | True
Replacement inverter after 10 years |  | True
  Parametri economici

## Slide 55
Tutorial1: Data Collection
  Scheda tecnica del pannello
vmppt_ref=37.2
imppt_ref=10.76
voc_ref=43.8
isc_ref=11.32
t_cell_noct_c=44
mu_voc_ref=0.24
mu_isc_ref=0.04
t_cell_ref_c=25
I_tot_ref=1000
ser_cell=60

## Slide 56
Tutorial1: Configuration
Black-box representation
PMI
PV
AC/DC
Load 1
Load 2
…
Load n
National Grid
REC
PROSUMER 2
CONSUMER
Solar source
Vector
Electricity (Physical connection)
Electricity (Virtual connection)
School
PV
AC/DC
PROSUMER 1
Solar source
In base ai dati raccolti si può ipotizzare una comunità con due prosumer.

## Slide 57
Tutorial 1: workflow
  Import pyREC modules
  Import other modules
  Import input data
  Define users
  Define auxiliary components
  Define production systems
  Calculate energy performance REC
  Calculate economical performance REC
  Calculate global energy performance (annual, month, day)
  Define prosumer
  Define REC
  Calculate prosumer energy performance without REC
  Calculate prosumer economical performance without REC
  Generate graphs and output files
  Results analysis
  Calculate production from systems
Preprocessor
Solution
Postprocessor
Solution
Preprocessor
Solution
Preprocessor

## Slide 58
Tutorial 1: import module
  Import pyREC module:
from Integrator import integrator from User import User from Prosumer import Prosumer from Rec import Rec from PvPanels import PvPanels from AuxiliaryComponent import AuxiliaryComponent
  Import Python module requirements:
  import pandas as pd [1] per la manipolazione e l'analisi di tabelle numeriche e serie temporali import numpy as np [2] per la gestione di array e matrici import matplotlib.pyplot as plt [3] per la creazione di grafici import scipy [4] per il calcolo scientifico
  [1] https://pandas.pydata.org/docs/
  [2] https://numpy.org/doc/
  [3] https://matplotlib.org/
  [4] https://docs.scipy.org/doc/scipy/

## Slide 59
Tutorial 1:time step
# set simulation time step time = 0.25 # 0.25 for quarter-hour analysis; 1 for hourly analysis
Se l’analisi è oraria:
time=1
Gli array o DataSeries devono contenere 8760 valori: uno per ogni ora dell’anno.
Se l’analisi è oraria:
time=1
Gli array o DataSeries devono contenere 35040 valori: uno per ogni quarto d’ora dell’anno.

## Slide 60
Tutorial 1: import input
  Data Meteo:
  data_meteo = pd.read_csv('TutorialInput/DataMeteo/datameteo.csv', delimiter=',’)
  I dati devono essere in formato .csv
  Vengono importati tramite la libreria Pandas
  Il file excel viene tradotto in un DataFrame
  Possiamo accedere alle singole colonne tramite l’intestazione
  [1] https://joint-research-centre.ec.europa.eu/pvgis-online-tool_en
  [2] https://pvlib-python.readthedocs.io/en/stable/

## Slide 61
Tutorial 1: import input
  Load:
  load_el = pd.read_csv('TutorialInput/user_qc_kW_el.csv', delimiter=';')
  I dati devono essere in formato .csv
  Vengono importati tramite la libreria Pandas
  Il file excel viene tradotto in un DataFrame
  Possiamo accedere alle singole colonne tramite l’intestazione

## Slide 62
Tutorial 1: import input
  Datasheet
  float
vmppt_ref=37.2
imppt_ref=10.76
voc_ref=43.8
isc_ref=11.32
t_cell_noct_c=44
mu_voc_ref=0.24
mu_isc_ref=0.04
t_cell_ref_c=25
I_tot_ref=1000
ser_cell=60

## Slide 63
Tutorial 1: define objects
  Define users
  school = User(id='school', dem=load_el['school'], pod='None', group='pubblic institue', plants='pv1', carrier=['electricity'])
  pmi=User(id='pmi',dem=load_el['pmi'],pod='None',group='pmi',plants='pv2',carrier=['electricity'])
  Define auxiliary components
  inverter1=AuxiliaryComponent(id='inverter1',tech='inverter',replacement_year=10, replacement_cost=140)
  Define production systems
  pv1 = PvPanels(id='pv1', pod=None, ma=None, ts=None, tech='pv', user='school', status='new', power=62, gse_mode='rid',decay=0.006, life_time=20, p_con=1, cost_kW=1500, oem_cost_kW=40, inc=0,dur_inc=10,mode_mppt=1,isc_ref=11.32,voc_ref=43.8,t_cell_ref_c=25,I_tot_ref=1000,vmppt_ref=37.2,imppt_ref=10.76,mu_isc_ref=0.04,mu_voc_ref=0.24, ser_cell=60, t_cell_noct_c=44, area=1.81, n_series=12,n_parallel=13,carrier='electricity',dur_inc_kWh=0,inc_kWh=0,inc_kW=0, aux_components=[inverter1], oem_cost_kWh=0)

## Slide 64
Tutorial 1: define objects and calculate perfomance
  Calculate production from systems
  pv1.compute_output(slope=30, theta=None, I_beam=data_meteo['I_beam [W/m2]'], I_skydiff=data_meteo['I_skydiff [W/m2]'],I_grounddiff=data_meteo['I_grounddiff [W/m2]'], t_amb=data_meteo['t_amb [C]’])
  Define prosumer
  prosumer1 = Prosumer(id='school', plant=[pv1], user=[school], list_carrier=['electricity’])
  Calculate prosumer energy and economical performance without REC
out_en_prosumer1=prosumer1.energy_perfomance(time=time) out_ec_prosumer2 = prosumer2.economic_perfomance(time=time,t_inv=20,down_payment_percentual=100, t_res=0,int_rate=0.03,pr_import={'electricity': 232.5, 'heat':0},pr_export={'electricity': 232.5*0.9, 'heat': 0}, tax=20)

## Slide 65
Modules of pyRECS in the tutorial

## Slide 66
Function Integrator
def integrator(dataseries, unit, period):
""" :param dataseries: (Array or DataSeries)
:param unit: (type ‘str’) 'energy' or 'power' :param period: analysis period (type ‘str’) ‘year','month’ or 'day’
:return: integral over year, month or day (array) dimensions 1, 1x12 or 1x365 ""
  Integrator

## Slide 67
Class User
class User: def __init__(self, id, carrier, dem, pod=None, group=None, ma=None, ts=None, plants=None, space=None): """ to simulate an electricity consumer :param id: identification code (type= ‘str’) :param carrier: energy vector (type= ‘list’ of strings) [‘electricity,’heat’] or [‘electricity’] or [‘heat] :param dem: load curve [kW] (DataSeries or Array) :param pod: point of delivery (type= ‘str’) :param group: residential,commercial,industrial,other type. (type= ‘str’) :param ma: electricity market area (type= ‘str’) :param ts: transformer station (type= ‘str’) :param plants: ID plants to which the user is physically connected (type= ‘str’) :param space: spaces available for the installation of new systems [m2] (type= ‘float’) ""
  Costruttore
NOTA
La dimensione degli Array o DataSeries in input deve avere la stessa dimensione per ogni grandezza di input.

## Slide 68
class AuxiliaryComponent
class AuxiliaryComponent: def __init__(self, id, tech, replacement_year, replacement_cost): """ :param id: identification code (type= ‘str’) :param tech: (type= ‘str’) ‘storage', 'pump','compressor, ‘inverter’ … :param replacement_year (type= ‘int’) :param replacement_cost: initial cost [€] (type= ‘float’) ""
  Costruttore

## Slide 69
class PvPanel
Questa classe viene costruità con il metodo dell’EREDITARIETA’:
[1] https://www.programmareinpython.it/video-corso-python-programmazione-a-oggetti/03-ereditarieta/
Import della classe madre
from ProductionSystem import ProductionSystem class PvPanels(ProductionSystem): def __init__(self, id, carrier, power, p_con, cost_kW, inc_kW, oem_cost_kW,oem_cost_kWh, inc_kWh, inc, dur_inc_kWh, dur_inc, tech='pv', status='new', user=None, decay=0.006, life_time=20, pod=None, ma=None, ts=None, gse_mode='rid', aux_components=None,category='inflex',cogeneration=False, mode_mppt=1, isc_ref=11.32, voc_ref=43.8, t_cell_ref_c=25, I_tot_ref=1000, vmppt_ref=37.2, imppt_ref=10.76, mu_isc_ref=0.04, mu_voc_ref=0.24, ser_cell=60, t_cell_noct_c=44, area=1.81, n_series=1, n_parallel=1,bonus50per=True):
Attributi ereditati dalla classe madre
super().__init__(id=id, carrier=carrier, tech=tech, power=power, status=status, user=user, decay=decay, life_time=life_time, pod=pod, ma=ma, ts=ts, gse_mode=gse_mode, p_con=p_con, cost_kW=cost_kW, inc_kW=inc_kW,oem_cost_kW=oem_cost_kW,oem_cost_kWh=oem_cost_kWh,inc_kWh=inc_kWh, inc=inc,dur_inc_kWh=dur_inc_kWh, dur_inc=dur_inc, aux_components=aux_components,category=category,cogeneration=cogeneration)
  Costruttore

## Slide 70
class PvPanel
""" :param id: identification code (type= ‘str’) :param pod:point of delivery (type= ‘str’) :param ma: electricity market area (type= ‘str’) :param ts: transformer station (type= ‘str’) :param tech: 'pv’ (type= ‘str’) :param user: list of ID user physically connected (type= ‘str’) :param status: 'new' or 'old’ (type= ‘str’) :param power: nominal power [kW] (type= ‘int’) :param gse_mode: interface mechanism with the electrical network (type= ‘str’) (‘ssp’ or ‘rid’) :param decay:decay of production plants (type= ‘float’) (for example 0.006) :param life_time:useful life of the plant [year] (type= ‘int’) :param p_con: connections point with the network (type= ‘int’) :param cost_kW:initial cost [€/kW] (type= ‘float’) :param oem_cost_kW:maintenance costs [€/year/kW] (type= ‘float’) :param inc: incentive at initial life [€] (type= ‘float’) :param dur_inc: duration incentive [year] (type= ‘int’)
:param dur_inc_kWh (type= ‘int’)
:param inc_kWh (type= ‘float’) default 0
:param inc_kW (type= ‘float’) default 0
:param aux_components (type= ‘list’ of objects) :param oem_cost_kWh (type= ‘float’) default 0
param bonus50per: (type= ‘Boolean’) True or False , di default èTrue
  Costruttore

## Slide 71
class PvPanel
param mode_mppt: 1 or 2 (type=‘int’) when set to 1, PV operates at its maximum power point rather than at a load voltage specified among the components inputs.
:param isc_ref: [A] (type= ‘float’) The module's short circuit current reported on the manufacturer's spec sheet. Reference conditions are typically 1000 W/m2 (incident solar radiation) and 25C (ambient temperature) :param voc_ref: [V] (type= ‘float’) The module's open circuit voltage reported on the manufacturer's spec sheet. :param t_cell_ref_c:[°C] (type= ‘float’) The module temperature at which the manufacturer reports open circuit voltage and short circuit current. According to the definition of standard test conditions, this value should be set to 25C. The definition of STC is: 1000 W/m2, module temperature 25°C, AM 1.5 after factory light soaking. :param I_tot_ref:[W/m^2] (type= ‘float’) The solar radiation level at which the manufacturer reports open circuit voltage and short circuit current. This value is typically 1000 W/m2. :param vmppt_ref:[V] (type= ‘float’) The module's maximum power point voltage reported on the manufacturer's spec sheet. :param imppt_ref:[A] (type= ‘float’) The module's maximum power point current reported on the manufacturer's spec sheet. :param mu_isc_ref:[A/K] (type= ‘float’) Temperature coefficient of Isc (ref. cond) :param mu_voc_ref:[V/K] (type= ‘float’) Temperature coefficient of Voc (ref. cond) :param ser_cell: (type= ‘’int) Number of cells wired in series :param t_cell_noct_c:[°C] (type= ‘float’) Module temperature at NOCT :param area:[m^2] (type= ‘int’) Module area :param n_series: (type= ‘’int) Number of modules in series :param n_parallel: (type= ‘int’) Number of modules in parallel
  Costruttore

## Slide 72
class PvPanel
  PvPanel.compute_output()
def compute_output(self, slope, theta, I_beam, I_skydiff, I_grounddiff, t_amb): """ :param slope: (type=‘float’) slope of PV array [°] :param theta: (type=‘float’) angle of incidence of beam radiation on the array surface [°] :param I_beam: (DataSeries or Array) components of incident radiation [W/m^2] :param I_skydiff: (DataSeries or Array) components of incident radiation [W/m^2] :param I_grounddiff: (DataSeries or Array) components of incident radiation [W/m^2] :param t_amb: (DataSeries or Array) ambient temperature [°C]
:return:
I_total [W/m2](DataSeries or Array)
vmp [V] (DataSeries or Array)
imp [A] (DataSeries or Array)
p_max [W] (DataSeries or Array)
voc [V] (DataSeries or Array)
isc [A] (DataSeries or Array)
t_cell [°C] (DataSeries or Array)
ff (DataSeries or Array)
eff (DataSeries or Array) """

## Slide 73
Class Prosumer
class Prosumer: def __init__(self, id, plant, user, list_carrier): """ to simulate user physically connected to power plants. :param id: identification code. (type= ‘str’) :param plant: list of distributed generation plants. (type= ‘list’ of objects) :param user: list of user physically connected to plants. (type= ‘list’ of objects) :param list_carrier: (type= ‘list’ of strings) #il vettore principale deve essere messo prima ex ['electricity','heat’] """
  Costruttore

## Slide 74
Class Prosumer
def energy_perfomance(self, time): """ :param time: (type= ‘float’) 1 if hourly analysis [h], 0.25 if quarterly analysis [1/4 h] :return: en_per_evolution (type=‘dict’)
dict.keys()= [‘prod’ ,’dem’,’self_con’, ‘surplus’, ‘unmet’, ‘prod_inflex’, ‘prod_flex’] """
  Prosumer.energy_perfomance()

## Slide 75
Class Prosumer
def economic_perfomance(self, time, t_inv, down_payment_percentual, t_res, int_rate, pr_import, pr_export, tax, value_cb=None): """ :param time: (type= ‘float’) 1 if hourly analysis [h], 0.25 if quarterly analysis [1/4 h] :param t_inv: (type= ‘int’) investment time horizon [year] :param down_payment_percentual: (type= ‘float) percentual of investment paid to zero year [%] :param t_res:residual time to pay off debt [year] (type= ‘int’) :param int_rate:interest rate (type= ‘float’) :param pr_import: purchase price of imported energy per vector €/MWh] (type= ‘dict’ ) example {'electricity': 320*0.8, 'heat': 0} :param pr_export: sale price of exported energy per vector [€/MWh] (dict) (type= ‘dict’ ) :param tax: percentual of taxes on sold energy [%] (type= ‘int’ ) :return: NPV (type=float)
cashflow (Array) cashflow_cum pbp: pay back period [year] (type= ‘float’) r1:revenue from sold electricity [€/year] (Array) r2: revenue from savings on energy bill [€/year] (Array) r3: revenue from incentive on kWh [€/year] (Array) r4: revenue from incentive [€/year] (Array) c1: cost of resources [€/year] (Array) c2: cost of oem [€/year] (includes auxiliary components replacement) (Array) c3: tax to network system [€/year] (Array) c4:tax on energy sold [€/year] (Array) c5:depreciation (if all costs are not paid to year zero) [€/year] (Array) """
  Prosumer.economic_perfomance()

## Slide 76
class REC
class Rec: def __init__(self, id, prosumer, consumer, rec_plant,list_carrier): """ To simulate REC with consumers and prosumers :param id: identification code (type= ‘str’) :param prosumer: list of prosumer (type= ‘list’ of objects) :param consumer: list of consumer (type= ‘list’ of objects) :param rec_plant: list of shared plants in the community (type= ‘list’ og objects) :param list_carrier: lista dei vettori della comunità (type= ‘list’)
  Costruttore

## Slide 77
class REC
def energy_perfomance(self, time):
""" :param time: (type= ‘float’) 1 if hourly analysis [h], 0.25 if quarterly analysis [1/4 h] :return: en_per_evolution (type=‘dict’)
dict.keys()= [‘prod’ ,’dem’,’shared’, ‘surplus’, ‘surplus_rec’, ‘unmet’, ‘prod_inflex’, ‘prod_flex’] """
  REC.energy_perfomance

## Slide 78
class REC
def economic_perfomance(self, time, t_inv, down_payment_percentual, t_res, int_rate, inc_shared, pr_export, tax, p1,p2): """ :param time: (type= ‘float’) 1 if hourly analysis, 0.25 if quarterly analysis :param t_inv: (type= ‘int’) investment time horizon [year] :param down_payment_percentual: (type= ‘float’) percentual of investment paid to zero year [%] :param t_res: (type= ‘int’) residual time to pay off debt [year] :param int_rate: (type= ‘int’) interest rate :param inc_shared: (type= ‘dict’) incentive of shared energy per vector [€/MWh] :param pr_export: (type= ‘dict’) sale price of exported energy per vector [€/MWh] :param tax: (type= ‘float’) percentual of taxes on sold energy [%] :param p1: (type= ‘float’) partition coeff1 (until prosumer cashflow<0) :param p2: (type= ‘float’) partition coeff2 (after prosumer cashflow>0) :return:
NPV (float)
cashflow (Array) cashflow_cum (Array) pbp: pay back period [year] (type= ‘float’) r1:revenue from sold [€/year] (Array) r2: revenue from shared [€/year] (Array) r3: revenue from incentive on kWh produced [€/year] (Array) r4: revenue from incentive [€/year] (Array) c1: cost of resources [€/year] (Array) c2: cost of oem [€/year] (includes auxiliary components replacement) (Array) c3: tax to network system [€/year] (Array) c4: tax on energy sold [€/year] (Array) c5: depreciation (if all costs are not paid to year zero) [€/year] (Array) c6: cost of configuration REC by GSE [€/year] (Array) revenue_x_member: revenue for single member [€/member] (type= ‘float’) revenue_x_member_x_year: revenue for single member per year [€/member/year] (type= ‘float’)
  REC.economic_perfomance

## Slide 79
class ProductSystem
def __init__(self, id, carrier, tech,category, power, p_con, cost_kW, inc_kW, oem_cost_kW,oem_cost_kWh, inc_kWh, inc, dur_inc_kWh, dur_inc, status='new', user=None, decay=0.006, life_time=20, pod=None, ma=None, ts=None, gse_mode='rid', aux_components=None, cogeneration=False): """ to simulate distributed generation plants :param id: identification code (type= ‘str’) :param carrier: main energy vector ('electricity' or 'heat’) (type= ‘str’) :param category: ('flexible' or inflex) (type= ‘str’) :param tech: 'pv','wt','owc','biomass_system','biomass_boiler’ (type= ‘str’) :param power: nominal power [kW] (type= ‘int’) :param status: 'new' or 'old’ (type= ‘str’) :param user: list of ID user physically connected (type= list’) :param decay: production annual decay (for example 0.006) (type= ‘int’) :param life_time: useful life of the plant [year] (type= ‘int’) :param pod: point of delivery (type= ‘str’) :param ma: electricity market area (type= ‘str’) :param ts: transformer station (type= ‘str’) :param gse_mode: interface mechanism with the electrical network (ssp or rid) (type= ‘str’) :param p_con: connections point with the network (type= ‘int’) :param cost_kW: [€/kW] (type= ‘float’) :param oem_cost_kW: maintenance costs [€/year/kW] (type= ‘float’) :param oem_cost_kWh: maintenance costs [€/year/kW] (type= ‘float’) :param inc: at initial life(type= ‘float’) :param dur_inc:duration incentive [year] (type= ‘int’) :param aux_components: list of auxiliary components (type= ‘list’ of objects) """
  Costruttore

## Slide 80
Overview
pyRECS
Restructure inputs
DataSeries
Formulate
Optimisation problem
Pymoo
Visulize results
Matplotlib
Timeseries data (CSV)
Datasheet data (CSV)
Parse input
Pandas
Save Data Files (.xlsx)
Pandas
Restructure Results
Pandas
Optimise
Pymoo
Save Figures (.png)
Matplotlib
  Data Structures
  Numpy Array
  DataSeries, DataFrame Pandas